帝國最高水準線之測量

臺灣花蓮港埔里間水準測量就         1925　陸地測量部三角科

自從台灣施行了水準測量在台灣周圍繞成一環線，台中到埔里間有一支線，這次為了將之分成兩個環線，實施埔里到花蓮港間水準連絡，施行了中央山脈橫斷能高越道路上精密水準測量。

本區內全部屬於蕃界，最高點達3308m(1萬9百餘尺)，通過熱帶樹林、溫帶樹林，到頂上附近冬季積雪丈餘，而道路到了中央山脈以東的地區地形急峻。

本測量結果能高越道路上各點標高如下：

番號　種類　地點　標高(m)

9975 標石          45.1

10086 標石          77.4

10087 標石   初音  110.0

10088 標石 榕樹溪  137.0

10089 標石   銅門  157.0

1 標杭         170.9

10090 標石 烏帽腳  232.4

2 標杭         313.5

10111 標石   瀧見  358.0

3 標杭         513.0

4 標杭 783.9

5 標杭        1290.6

6 標杭        1398.0

7 標杭        1259.2

8 標杭 萬兩林 1403.1

9 標杭        1747.0

10 標杭   天長 1873.0

11 標杭 奇萊溪 1526.0

12 標杭        1449.3

13 標杭        1839.7

14 標杭        2209.1

15 標杭        2460.2

16 標杭   聯帶 2765.4

17 標杭        3157.0

紀念標            3307.8

18 標杭        3242.2

19 標杭        3092.2

10120 標石   能高 2860.0

20 標杭        2757.2

21 標杭        2621.2

10121 標石   尾上 2386.5

22 標杭        2340.5

23 標杭        2234.2

10252 標石1986.4

24 標杭        1751.2

25 標杭        1610.0

10253 標杭1391.3

26 標杭        1248.4

27 標杭        1260.9

10254 標石－－1170.6

28 標杭        1179.3

10255 標石   霧社 1148.6

29 標杭         973.3

30 標杭         858.7

10256 標石   眉溪  766.1

31 標杭         704.1

32 標杭         682.6

33 標杭         620.3

10257 標石 獅子頭  585.3

34 標杭         532.9

35 標杭         497.8

36 標杭         470.8

9521 標石    埔里 442.5

又本測量中測量員在宿泊所，左記各點用型226和227號水銀氣壓計在每天早上六點和晚上六點行氣壓觀測，而花蓮港及臺中測候所亦同時觀測氣壓，以測高公式計算其地點之標高，其結果與直接水準測量所得做一比較對照，結果如第一，第二，第三表所示：

地點       觀測期間

銅門       5/26~6/20

   6/20~7/2

萬兩林     7/3~7/21

奇萊溪     7/22~8/12

朝日       8/12~8/24

能高       8/24~9/10

尾上       9/11~9/21

   9/21~9/30

霧社       10/1~10/6

眉溪       10/7~10/11

獅子頭     10/12~10/17

埔里       10/18~10/19

第一表　花蓮港測候所的氣壓及氣溫和算出結果比較之各點標高

|  | 午前觀測 | 午後觀測 |
| --- | --- | --- |
| 地點 | 直接水準測量標高 | 算出的標高 | 與直接水準結果之差 | 差對直接水準結果之% | 算出的標高 | 與直接水準結果之差 | 差對直接水準結果之% |
| 銅門 | 168.61 | 170.45 | +1.84 | 1.09 | 171.07 | +2.46 | 1.46 |
|  | 787.54 | 789.30 | +1.76 | 0.22 | 793.15 | +5.61 | 0.71 |
| 萬兩林 | 1306.56 | 1304.8 | -1.76 | 0.13 | 1307.8 | +1.24 | 0.09 |
| 奇萊溪 | 1526.77 | 1528.0 | +1.23 | 0.08 | 1532.4 | +5.36 | 0.37 |
| 朝日 | 2210.05 | 2206.9 | -3.15 | 0.14 | 2225.7 | +15.65 | 0.71 |
| 能高 | 2860.91 | 2861.7 | +7.79 | 0.03 | 2856.0 | -4.91 | 0.17 |
| 尾上 | 2384.75 | 2378.2 | -6.55 | 0.27 | 2404.6 | +19.85 | 0.83 |
|  | 1395.61 | 1401.8 | +6.19 | 0.44 | 1414.8 | +19.19 | 1.38 |
| 霧社 | 1149.29 | 1182.8 | +33.51 | 2.92 | 1199.1 | +49.81 | 4.34 |
| 眉溪 | 774.19 | 773.82 | -0.37 | 0.05 | 781.63 | +7.44 | 0.96 |
| 獅子頭 | 586.67 | 615.46 | +28.79 | 4.90 | 594.91 | +8.24 | 1.40 |
| 埔里 | 444.50 | 471.53 | +27.03 | 6.08 | 479.28 | +34.78 | 7.82 |
| 平均 |  |  |  | 1.36 |  |  | 1.69 |

第二表　臺中測候所的氣壓及氣溫和算出結果比較之各點標高

|  | 午前觀測 | 午後觀測 |
| --- | --- | --- |
| 地點 | 直接水準測量標高 | 算出的標高 | 與直接水準結果之差 | 差對直接水準結果之% | 算出的標高 | 與直接水準結果之差 | 差對直接水準結果之% |
| 銅門 | 168.61 | 169.76 | +1.15 | 0.68 | 168.68 | +0.07 | 0.04 |
|  | 787.54 | 800.33 | +12.79 | 1.62 | 803.75 | +16.31 | 2.06 |
| 萬兩林 | 1306.56 | 1306.0 | -0.56 | 0.04 | 1308.5 | +1.94 | 0.15 |
| 奇萊溪 | 1526.77 | 1529.8 | +3.03 | 0.20 | 1538.1 | +11.33 | 0.74 |
| 朝日 | 2210.05 | 2216.7 | +6.65 | 0.30 | 2229.8 | +19.75 | 0.89 |
| 能高 | 2860.91 | 2862.2 | +1.29 | 0.05 | 2885.2 | +24.29 | 0.85 |
| 尾上 | 2384.75 | 2384.9 | +0.15 | 0.01 | 2490.6 | +24.85 | 1.04 |
|  | 1395.61 | 1399.7 | +4.09 | 0.29 | 2409.6 | +16.59 | 1.19 |
| 霧社 | 1149.29 | 1155.7 | +6.11 | 0.56 | 1412.2 | +17.91 | 1.56 |
| 眉溪 | 774.19 | 769.30 | -1.89 | 0.63 | 1167.2 | +6.37 | 0.82 |
| 獅子頭 | 586.67 | 586.38 | -0.29 | 0.05 | 780.56 | +8.11 | 1.43 |
| 埔里 | 444.50 | 150.54 | +6.04 | 1.36 | 595.08 | +10.51 | 2.37 |
| 平均 |  |  |  | 0.48 |  |  | 1.09 |

第三表　銅門之標高既知後逐次鄰接點觀測之觀測氣壓差算定之各點標高

|  | 午前觀測 |
| --- | --- |
| 地點 | 直接水準測量標高 | 算出的標高 | 與直接水準結果之差 | 差對直接水準結果之% |
| 銅門 | 168.61 | - | - | - |
|  | 787.54 | 790.01 | +2.47 | 0.31 |
| 萬兩林 | 1306.56 | 1306.55 | -0.01 | 0.00 |
| 奇萊溪 | 1526.77 | 1528.77 | +2.00 | 0.13 |
| 朝日 | 2210.05 | 2211.60 | +1.55 | 0.07 |
| 能高 | 2860.91 | 2860.77 | -0.14 | 0.00 |
| 尾上 | 2384.75 | 2384.92 | +0.17 | 0.01 |
|  | 1395.61 | 1399.37 | +3.76 | 0.27 |
| 霧社 | 1149.29 | 1155.32 | +6.03 | 0.52 |
| 眉溪 | 774.19 | 778.33 | +4.14 | 0.53 |
| 獅子頭 | 586.67 | 590.67 | +4.00 | 0.68 |
| 埔里 | 444.50 | 446.13 | +1.63 | 0.37 |
| 平均 |  |  |  | 0.26 |

以上的觀察結果觀測地點相互距離越遠的話，從計算式所得和直接測定所得差越大，以氣壓計行高度測定可成過度間隔，各地點每次觀測應在各區間逐次行適當之高度計算如表所示。

尚臺灣以氣壓計求其高度之際，氣壓計度數讀取有一粍之誤差，以測高公式計算結果會產生14米之誤差，而溫度讀定有一度之誤差，其波動及計算結果及誤差如表。 (完)

觀測地之高　誤差

m      m

h=0     ±2.0

100      2.0

200      2.2

300      2.3

400      2.5

500      2.7

600      3.0

700      3.2

800      3.5

900      3.8

1000      4.2

2000      7.5

- 11.1

註：(Batoran)為巴杜蘭

(Boarun)為盧山

(Tonbara)為屯原